PERENCANAAN SISTEM DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECO-DRAINAGE) DI DESA TIWULANDU

ECODRAINAGE PLANNING IN TIWULANDU VILLAGE, BANJARHARJO DISTRICTS, BEBES DISTRICTS

Reynaldy Bayu Saputra1,Abdul Khamid2, Imron3

Mahasiswa Program Study Teknik Sipil, .Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indoonesia

email: Reynaldybayu@gmail.com

Abstrak

Penerapan sistem drainase konvensional di daerah padat penduduk dapat mengakibatkan genangan banjir hulu atau hilir. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menentukan curah hujan, kapasitas sistem drainase yang ada, sistem drainase dan perencanaan lingkungan (Eco-drainase) di wilayah studi. Perencanaan dimulai dari evaluasi saluran drainase yang ada di wilayah studi melalui analisis curah hujan dengan metode Log Person III di mana data curah hujan diperoleh dari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prov. Jawa Tengah, dan Departemen Manajemen Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Jawa Tengah, kemudian merencanakan sistem Ecodrainage dengan menerapkan bangunan infiltrasi air hujan yang dapat diterapkan di daerah studi, serta membandingkan dengan sistem drainase yang ada, terutama pada kapasitas drainase dan debit, debit diserap dengan baik, serta sisanya dari debit air overflow ke saluran drainase. Dari perencanaan yang dilakukan menunjukkan bahwa setelah menerapkan Eco drainase, banyak saluran yang awalnya tidak bertemu untuk menampung semua limpasan air, memenuhi. Dengan membandingkan debit ke sistem drainase yang ada: limpasan air ke saluran: 8.64 3m3 /dt dan tidak ada debit air yang diserap, sedangkan untuk Ecodrainage, debit limpasan air hujan: 8.64 3m3 /dt, aliran air diserap 4.419 m3 /dt, dan buang sisanya masuk ke saluran: 4.224 m3 /s.

Kata Kunci: Eco-drainage, Drainase dan Debit

Abstract

Application of conventional drainage systems in densely populated areas can result in inundation upstream or downstream flooding. The purpose of this project is to determine the rainfall, the capacity of the existing drainage systems, drainage systems and environmental planning (Ecodrainage) in the study area. Planning is starting from the evaluation of the existing drainage channel in the study area through analysis of rainfall with Log Person III method in which rainfall data obtained from the Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) Prov. Central Java, and the Department of Water Resources Management (PSDA) Prov. Central Java, then planned Ecodrainage system by implementing rain water infiltration buildings that may be applied in the study area, as well as comparing with the existing drainage system, especially on the capacity of drainage and discharge, discharge well absorbed, as well as the rest of the over flow water discharge into the drainage channel. Of planning done showed that after applying Ecodrainage, many channels that were not initially meet to hold all the water runoff, be fulfilling. By comparison discharge to the existing drainage system: water runoff into the channel: 8.643 m3 /s and no discharge of water is absorbed, while for Ecodrainage, rain runoff water discharge: 8.643 m3 /s, the flow of water absorbed 4.419 m3 /s, and discharge the rest goes into the channel: 4.224 m3 /s. Keywords: Ecodrainage , Drainage and Debit

# PENDAHULUAN

Tiwulandu adalah sebuah desa di Kecamatan Banjarharjo Wilayah Administratif Brebes. Desa dengan 3.101 jiwa [1]. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk desa Triwulandu berdampak pada masalah drainase. Saluran pembuangan merupakan bagian dari infrastruktur ruang kota, karena tugasnya adalah mengalirkan air permukaan dari air hujan ke dalam air penerima secepat mungkin [2]. Dalam perencanaan ini direncanakan suatu sistem drainase ekologis yang kemudian disebut dengan eco-drainage.

Kementerian PU berpendapat bahwa Ekodrainase atau Drainase berwawasan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya [3]. Tujuan dari sistem eco-drainage adalah untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh aliran permukaan air hujan, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi masalah pencemaran air (water polutan), mengubah sumber daya air dan meningkatkan kegunaan air terutama di Desa Tiwulandu [4]. Lebih lanjut, mampu mengendalikan kelebihan air permukaan, memungkinkan limpasan mengalir secara terkendali dan memungkinkan lebih banyak meresap ke dalam tanah [5]. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian tentang Perencanaan sistem drainase berwawasan lingkungan (Eco-Drainage) di Desa Tiwulandu.  Supaya air hujan tidak dibiarkan menggenang di daerah pinggiran desa atau pemukiman tanpa drainase, hal itu sangat merusak kesehatan lingkungan [6].

Ecodrainage atau drainase lingkungan, menurut Kementerian PU adalah upaya mengelola kelebihan air dengan cara menyerap air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah atau mengarahkan air ke sungai tanpa melebihi kapasitas sungai sebelumnya. Penanganan drainase dibagi menjadi tiga penanganan sebagai berikut [3].

- Limpasan air hujan dari daerah sumber dialirkan untuk ditampung (pola retensi).

- Limpasan air hujan dari area pusat dialirkan ke kolam retensi untuk penyimpanan atau konsumsi sementara jika memungkinkan (model retensi dan retensi gabungan).

- Air drainase dari daerah hilir mengalir melalui saluran drainase ke cekungan atau kolam untuk penyimpanan sementara (pola retensi) sebelum dialihkan atau dipompa ke badan air (sungai atau laut).

Metode Ecodrainage dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Sumur Resapan

- Lubang Resapan Biopori

- Kolam Konservasi (detensi atau retensi)

- Parit Infiltrasi

- Rorak

- Side River Polder

- Penampung Air Hujan (PAH)

# METODE PENELITIAN

Perencanaan dilakukan di Desa Tiwulandu, Kecamatan Banjarharjo,Kabupaten Brebes, dimulai bulan 24 Agustus- 30 September, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan dan penyusunan laporan.

Analisis permasalahan umum yang terjadi di wilayah studi:

- Pada saluran drainase alami tanpa diperkeras, terjadi pendangkalan saluran yang           disebabkan longsornya dinding tanah pada saluran.

- Banyaknya sampah dan rumput liar yang tumbuh di bibir saluran.

- Kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya saluran drainase, karena wilayah ini tidak mendapatkan dampak langsung dari saluran drainase (wilayah hulu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Sistem Drainase Eksisting Saluran Drainase Sebagian besar saluran drainase yang ada di wilayah studi terbuat dari pasangan batu, pasangan bata, beton dan beberapa saluran alami. Dalam kondisi relatif baik sehubungan dengan kotoran dan bahkan kerusakan. Namun, dari segi kapasitas penyimpanan, kebanyakan dari mereka memenuhi debit yang dijadwalkan dan lulus. Tetapi dari segi Ecodrainage, dapat dikatakan bahwa saluran yang ada tidak sesuai dengan konsep ini, karena hanya sedikit air yang terserap ke dalam tanah. Evaluasi lengkap data ringkasan saluran drainase eksisting dapat dilihat sebagai berikut.

Kolam Konservasi

Kolam konservasi buatan menampung air + 11211 m3, tetapi air danau tidak digunakan karena air yang masuk ke Jatisarijärvi merupakan campuran air hujan dan limbah domestik sehingga perlu pengolahan yang lebih ekstensif untuk air bersih.

Pengembangan Ecodrainage Analisa Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan analisis, sebagian besar saluran drainase yang ada masih dapat mengalirkan air hujan. Berdasarkan uji permeabilitas tanah tambahan, hasilnya memenuhi persyaratan (6,3 cm/jam > 2 cm/jam) yang memungkinkan penerapan beberapa metode ekodrainase.

Rencana Teknologi Ecodrainage dan Debit Air Hujan Terserap (Qs)

Lubang Resapan Biopori (LRB)

Di bawah ini adalah contoh cara menghitung jumlah lubang penetrasi biopori yang dibutuhkan untuk menampung drainase yang direncanakan.

Drainase tanpa Lubang Resapan Biopori:

Q = 0.00278 x C x I xA

= 0.00278 x 0.7 x 69.813mm/jam x 0.2Ha

= 0.027 m3 /s = 0.027 m3 /s

Drainase dengan Lubang Resapan Biopori:

Sebelum menentukan kedalaman biopori, terlebih dahulu dilakukan analisis untuk menentukan nilai faktor geometrik (F) bila usulan penetrasi pada tanah berpori penuh dengan seluruh dinding sumur permeabel dan tanah setengah bola sebagai berikut.

Diketahui :

H = kedalaman tiap lubang (1 m)

R = jari-jari LRB (0.05 m)

F = faktor geometrik (m)

F = 2.5 m

Kemudian mencari banyaknya jumlah LRB yang dibutuhkan untuk meresapkan seluruh debit air hujan adalah:

Q = F x K x H

H = 617.14 m

Untuk menghitung jumlah lubang penetrasi biopori (LRB) yang dibutuhkan persamaan sebagai berikut.

n= 617.14 lubang

n=618 lubang

Keterangan:

Q = debit air terserap oleh LRB (m3 /s)

k = permeabilitas tanah (0.063 m/jam = 1.75 x 10-5 m/s)

F = faktor geometrik (2.5 m)

n = jumlah LRB

Namun karena tidak tersedia lahan terbuka untuk membuat 2218 lubang resapan Biobur, lubang resapan Biobur direncanakan di pinggir jalan sebelum air mencapai saluran drainase jalan, dengan jarak antar lubang 1 meter, maka: panjang Jl. = 162 m

n=162 lubang

Kedalaman tiap lubang = 1 meter, maka H total = 162 x 1 m = 162 m. sehingga untuk menghitung debit yang terserap adalah:

Q = F x K x H

Q = 2.5 m x 1.75 x 10-5 m/s x 162 m

Q = 0.0071 m3 /s

Sehingga untuk sistem drainase dengan menerapkan lubang resapan biopori (LRB) di Jl. V Ka yaitu berikut.

Q tanpa LRB = 0.027 𝑚3 /𝑠

Q serap dalam LRB = 0.0071 𝑚3 /𝑠

Q yang masuk ke saluran

= Q – Qs

= 0.027 𝑚3 /𝑠 - 0.0071 𝑚3 /𝑠

= 1.99 x 10-2 𝒎3 /s

Sumur Resapan

Untuk menghitung debit air yang masuk ke dalam sumur dapat dihitung berdasarkan Sunjoto, 2008 seperti pada contoh perhitungan di desa Tiwulandu berikut.

Luas area (A) jalur C4: 0.15 Ha.

Intensitas hujan (I) : 69.813 mm/jam

Koefisien limpasan (C) : 0.7

Luas atap(At) : 43.2 m2 , C = 0.95

Permeabilitas tanah (k) : 0.063 m/jam

Durasi hujan (te) : 1.36 jam

imensi rencana : D = 1.5 m

Koefisien Storasi (Cs) : 0.988

Drainase tanpa sumur resapan:

Q = 0.00278 x C x Cs x I x A

Q = 0.00278 x 0.7 x 0.988 x 69.813 mm/jam x 0.15 Ha

Q = 0.02 m3 /s

Drainase dengan sumur resapan: Air hujan yang masuk ke dalam sumur resapan merupakan air yang berasal dari atap rumah. Untuk setiap sumur resapan di setiap rumah dapat meresapkan air hujan sebesar:

Qsr = 0.00278 x C atap x I x A atap

Qsr = 0.00278 x 0.95 x 69.795 mm/jam x 4.32 𝑥 10−3𝐻𝑎

Qsr = 7.95 𝑥 10−4𝑚3 /𝑠

Sebelum menghitung kedalaman sumur resapan, terlebih dahulu dihitung faktor geometrik (f) yang direncanakan sumur resapan segi empat dengan dinding sumur porus setinggi H” dengan dasar sumur rata. Berikut adalah contoh perhitungannya:

Diketahui :

f = faktor geometrik (m)

L = ketinggian dinding porus (2 m)

R = Jari-jari (0.75 m)

F=12.76 m

Direncanakan sumur resapan dengan diisi oleh material batu, sehingga perlu dihitung ketinggian air dan material di dalam sumur adalah:

Diketahui :

Qsr = debit yang masuk sumur resapan (2.86𝑚3 /𝑗𝑎𝑚)

F = faktor geometrik (12.76 m)

k = koefisien permeabilitas tanah (0.063m)

Te = durasi hujan (1.36 jam)

n = porositas material pengisi (0.4)

H’ = 3.52 m

Di jalur C4, terdiri dari 15 rumah tipe 36, dan 1 buah fasilitas umum. Direncanakan semua rumah (15 rumah) memiliki sumur resapan, sehingga debit air yang masuk ke dalam sumur resapan di jalur C4 adalah sebesar:

Qs = 15 x Qsr

Qs = 15x 7.95 𝑥 10−4𝑚3 /𝑠 = 0.012 𝒎𝟑 /𝒔

Sehingga untuk sistem drainase dengan menerapkan sumur resapan di Jalur C4 adalah:

Q tanpa sumur resapan= 0.02 𝑚3 /𝑠

Q terserap dalam sumur resapan = 0.012 𝑚3 /𝑠

Q yang masuk ke saluran= Q – Qs

= 0.02 𝑚3 /𝑠 - 0.012 𝑚3 /𝑠

= 0.008 𝒎𝟑 /s

# KESIMPULAN

Perencanakan sistem drainase berwawasan lingkungan (Ecodrainage) dengan menerapkan bangunan peresapan Kelurahan Tiwulandu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes yaitu pertama, peresapan hingga total debit yang terserap adalah 4.419 m3 /s, dan sisa debit yang masuk ke saluran drainase adalah 4.224 m3 /s. Bangunan peresapan tersebut berupa lubang resapan biopori yang dibuat di tepi jalan untuk perumahan, dan dibuat menyebar di pekarangan untuk pemukiman, berjumlah total 43900 lubang, dengan debit serap total sebesar 1.92 m3 /s. Kedua, Sumur resapan yang dibuat di tiap rumah di beberapa tempat yang memiliki lahan yang cukup, seperti di perumahan yang masih dalam pengembangan, serta di pemukiman, dengan jumlah total 827 buah, dengan debit serap total sebesar 0.83 m3 /s.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	K. B. BPS, “Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Banjarharjo, 2020,” 2020. https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/08/12/1923/jumlah-penduduk-menurut-desa-di-kecamatan-banjarharjo-2020.html.

[2]	A. U. Ulya, E. Sutrisno, and I. W. Wardhana, “Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Ekodrainase) di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,” Tek. Lingkung., vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2015.

[3]	P. DI Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Kelurahan Jatisari, N. Kamila, I. Wisnu Wardhana, and E. Sutrisno, “Eco-Friendly Drainage Planning System (Ecodrainage) in Jatisari Sub-District, Mijen District, Semarang City,” J. Tek. Lingkung., vol. 22, pp. 63–72, 2016.

[4]	J. and O. M. Parkinson, Urban Stormwater Management in Developing Countries. London: IWA Publishing, 2005.

[5]	Mewidita, “PERENCANAAN SISTEM DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN MENGGUNAKAN SUMUR RESAPAN DI PERUMAHAN GRIYA MEKAR SARI GUNUNG SARI LOMBOK BARAT,” 2019.

[6]	D. N. Muliawati and M. A. Mardyanto, “Perencanaan Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Eko-Drainase) Menggunakan Sumur Resapan Di Kawasan Rungkut,” J. Tek. ITS, vol. 4, no. 1, pp. D16–D20, 2015, [Online]. Available: http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/8833.